# 苏一光322全站仪快速操作指南

开机   按      测量键进入主界面   按      打开电子气泡，按右方向键即可打开下对点激光，对点调节显示当前激光亮度，左右方向键可对其进行调节   对中后，先调节脚架高度使得电子气泡大概居中后，调节三个脚螺旋，使得电子气泡完全居中，完成对中整平工作，按       退出。

- 坐标测量步骤：

在主界面下按      进入坐标测量界面   选择1坐标定向，按          选择1测站坐标，按       进入仪器点坐标输入界面，输入点名，仪器高以及坐标（若不测高程，可忽略Z值及仪器高）  按      OK   选择2后视，按          输入后视点点名，棱镜高及坐标，按      OK   照准后视点后按      测量   按     OK   瞄准待测目标后选择2测量，按       即可获得待测点坐标   按      记录，输入待测点点名后，按      OK   再按

观测即可测量下一待测点，记录数据步骤同上。

- 坐标放样步骤

在主界面下按      进入程序界面   选择2放样测量，按          选择1测站定向，按

选择1测站坐标，按       ，输入仪器点点名，仪器高以及坐标，按      OK

选择2后视，按       ，输入后视点点名，棱镜高以及坐标，按      OK   照准后视后，按      测量   按      OK   选择2放样测量，按          选择3坐标，按

输入所要放样点的点名，棱镜高以及坐标，按      OK   进入放样界面，将放样角差拨到0°0′0″后，就是放样所在方向，把棱镜放在仪器望远镜方向上任一点，对准棱镜按

观测，得到距离偏差值，↑：将棱镜远离测站，↓：将棱镜移向测站。按      记录，可以记录放样点坐标。按      可返回放样点坐标数据界面，可进行下一点坐标放样测量。

- 注意事项

- Shift的应用：在主界面，按Shift可以在无棱镜，反射片和有棱镜模式之间切换。在坐标输入界面，按Shift可以切换大小写字母以及数字。

- 对中整平的过程一定要先对中再整平。立脚架的时候一定要立稳，不能在一个测站上对中之后移动脚架位置。在调整架腿高度的时候，要注意手扶架腿的姿势，扶稳架腿以防不小心使架腿产生移动。

（3）在放样过程中，将放样角差拨到0°0′0″，切记勿再动水平制动或者水平微调螺旋，只能动垂直方向上的螺旋，以免出现放样误差。

# Text boxes

ESC

BS

F1

F1

F4

F4

ENT

F1

F4

ENT

F4

ENT

F1

ENT

F1

ENT

F2

F4

ENT

ENT

ENT

ENT

F1

F4

F4

ENT

F1

F4

F2

F4